При программировании процедур, описанных в данном разделе, предусмотрена возможность установки параметров в зависимости от конфигурации торгового автомата, задания размеров порций, цен напитков и вывода всех статистических данных. Диалоговое взаимодействие между оператором и автоматом осуществляется посредством 32-разрядного жидкокристаллического дисплея и сенсорной клавиатуры. На этапе тестирования предусмотрен ввод стандартных значений, например, температуры кофе, температуры быстрорастворимых напитков, выбор товара с помощью кнопки установки цены "1". Также предусмотрена возможность изменения количества  воды и порошкообразного концентрата с целью получения оптимальных результатов.

Общее описание предварительных операций

Для того, чтобы приступить к программированию,  следует нажать на кнопку, расположенную на главной плате (Рис. 7.1). На дисплее появится запрос на ввод кода доступа. Этот код необходимо ввести  с помощью клавиатуры.

- Сообщения на дисплее могут отображаться на четырех языках, при этом выбора языка осуществляется оператором на установочном этапе  (предусмотрена аппаратная возможность расширения до восьми языков).

-  Программируемые данные могут быть двух типов:

ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ

К данной категории относятся все данные, касающиеся цен, значений температуры, времени и даты.

ЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все эти данные отражают логическое  состояние меню OPTION, описывающего  состояние (включенное или отключенное) той или иной функции. Вход в режим программирования осуществляется путем ввода правильного кода доступа. По умолчанию установлен код 00001. В отсутствие исполнительного устройства (вспомогательного автомата), которому соответствует пункт меню, его параметр не отображается на дисплее, а строка 2 оказывается пустой. В общем случае с помощью кнопок 1  и  2  осуществляется изменение параметров или прокрутка пунктов меню, отображаемых в строке 2.

Некоторые кнопки клавиатуры используются для программирования следующим образом:

# Кнопка  1		"+"

С помощью данной кнопки осуществляется увеличение мигающего на дисплее значения параметра, либо выбора варианта YES (Да) или NO (Вкл.).

# Кнопка  2		"-"

С помощью данной кнопки осуществляется уменьшение мигающего на дисплее значения параметра, либо выбора варианта NO (Нет) или OFF (Выкл.).

# Кнопка  3		"CUR"

Мигающий курсор указывает на возможность изменения соответствующего значения параметра.

# Кнопка  4		"ENTER"

Служит для подтверждения произведенных изменений.

Кнопка Preselect 1		"ESC"

Служит для выхода из текущего подменю программирования  и возврата в исходное подменю.

По окончании программирования можно выйти из режима программирования, нажав кнопку на плате центрального процессора.

КЛАВИАТУРА

Панель выбора напитков, помимо собственно операции выбора (SELECTIONS)  может также частично использоваться в режиме программирования и обслуживания.

В частности, определенные кнопки выполняют следующие функции:

|  | ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИАТУРА POLARIS: T1 = + (увеличение значения) T2 = - (уменьшение значения) T3 = Cur (управление курсором) T4 = ENTER (подтверждение ввода и переход вперед на одну позицию) T PRESELECTION 1 = ESC (выход или отмена) КЛАВИАТУРА VEGA: T1 = + (увеличение значения) T6 или 7 = - (уменьшение значения) T3 = Cur (управление курсором) T4 = ENTER (подтверждение ввода и переход вперед на одну позицию) T9 или B для клавиатуры Vega 600 = ENTER (подтверждение ввода и переход вперед на одну позицию) T2 =ESC (выход или отмена) |
| --- | --- |

### Меню выбора языка (Language selection)

Для выбора языка следует войти в подменю OPTIONS ("ОПЦИИ") в главном меню, а затем выбрать пункт LANGUAGE ("ЯЗЫК"). Чтобы еще раз войти в режим программирования, необходимо знать код доступа или пароль.

Вводимый код должен состоять из пяти цифр.

Курсор устанавливается под первой цифрой; с помощью кнопок "+" и "-" производится увеличение или уменьшение значений; кнопка "CUR" служит для управления перемещением курсора.

Повторяйте эти операции до тех пор, пока не будет набран код доступа.

После завершения набора кода  доступа нажмите на кнопку "Enter" чтобы войти в режим программирования.

По умолчанию установлен код  00001

На дисплее после ввода кода, отображается первая функция:

- При нажатии на кнопку  ENTER осуществляется переход в режим этой функции.

- При нажатии на кнопку "+" осуществляется отображение следующей функции.

- При нажатии на кнопку ESC осуществляется выход из подменю операций.

Примечание:  Из режима выбора можно перейти в режим программирования.

Из СЕРВИСНОГО (SERVICE) режима сначала можно перейти в режим ВЫБОРА (SELECTION), а затем в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ (PROGRAMMING).

| Меню CLOCK доступно только при наличии установленной микросхемы таймера. Меню MDB DATA (три меню) доступны только в случае выбора опции MDB в меню "Option". Меню EXECUTIVE DATA доступно только в случае установленного монетоприемника с интерфейсом Executive. Переход из режима программирования в требуемый режим осуществляется последовательным нажатием на кнопку "ESC". На дисплее предусмотрен двухстрочный режим отображения информации. Выбор можно также осуществить с помощью программы, установленной на ПК "WmBianchi". Для каждого напитка программируемые значения обозначены кодом "xx". Описание функций МЕНЮ ПОРЦИОНИРОВАНИЯ (TIME-DOSES) Если напитку соответствует номер первого электромагнитного клапана, равный нулю (программирование осуществляется с помощью программы "WmBianchi"), он не отображается в данном меню. Предусмотрена возможность запрограммировать до 18 напитков (0 - 18). Для каждого напитка возможные значения обозначаются в таблице "xx". |  |
| --- | --- |
| Enabling xx | Активация кнопки [Yes/No] [Да/Нет] |  |
| Cold drink xx | Включение режима подачи холодных напитков [Yes/No] [Да/Нет] |  |
| Cup xx | Включения режима выдачи стаканчиков [Yes/No] [Да/Нет] |  |
| Jug xx | Включение режима мультипорционной выдачи [Yes/No] [Да/Нет] |  |
| Jug xx | Количество порций для мультипорционной раздачи [0 - 99] |  |
| 1 sol v xx | Номер первого электромагнитного клапана [1 - 8] |  |
| 1 sol v xx Tme | Продолжительность открытия первого электромагнитного клапана [0 - 25,5 с] |
| 1 sol v xx Delay | Задержка открытия первого электромагнитного клапана [0 - 25,5 с] |
| 1 sol v :mixer xx Extrat. | Дополнительное время работы первого электромагнитного клапана миксера [0 - 25,5 с] |
| 1 sol v :mixer xx Delay | Задержка срабатывания первого электромагнитного клапана миксера [0 - 25,5 с] |
| 1 sol v :inst 1 xx Time | Продолжительность открытия первого электромагнитного клапана подачи первого быстрорастворимого напитка [0 - 25,5 с] |
| 1 sol v :inst 1 xx Delay | Задержка срабатывания первого электромагнитного клапана подачи первого быстрорастворимого напитка [0 - 25,5 с] |
| - Если для опции "Enable jug" установлено значение "No", последующий пункт меню не отображается. - Если программное обеспечение WinBianchi позволяет включить опцию "Pre-mixed sugar" во время программирования, опция "Sugar dispensing time" не будет отображаться в меню. - Если номер второго электромагнитного клапана установлен в 0, последующие пункты меню не отображаются. - Если номер третьего электромагнитного клапана установлен в 0, последующие пункты меню не отображаются. - Кнопкой"8" можно осуществить полное тестирование процедуры выдачи любого напитка. Следует иметь в виду, что в общем случае, изменения параметров выдачи вступают в силу лишь после выхода из режима программирования. Например, в случае отключения опции "One product" не следует включать ее сразу же проводить полный тест в меню Times/Doses. Сначала необходимо выйти из режима программирования, а затем вернуться к выполнению теста. - С помощью кнопки "7" можно провести тест процедуры выдачи порошкообразного концентрата быстрорастворимых напитков (только при установленном параметре "instant drink time"). - С помощью кнопки "9" можно провести тест процедуры подачи воды через отображаемый на дисплее соответствующий электромагнитный клапан. |

| МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРГОВОГО АВТОМАТА (TIMES SNACK) Master/Slave |
| --- |
| Motor timeout | Временной интервал электродвигателя управления спиралями торгового автомата Vega [00,0 … 25,0 с ] |
| Testing | Пароль для входа в защищенное меню [88000] |
| Motor zero setting | Сброс счетчика электродвигателя торгового автомата Vega на 0 [Yes/No] [Да/Нет] |
| Temperature Offset | Установка диапазона поддержания температуры для холодильника торгового автомата Vega [по умолчанию -2С] |
| NTC by master | Режим считывания показаний датчика NTC главной платой [Yes/No] [Да/Нет] |
| Примечание: для доступа к позициям меню после 'Trial" необходимо ввести пароль 8800. |
| МЕНЮ ЦЕН (PRICES) В меню цен можно ввести значения цен для четырех предварительно запрограммированных видов товара (напитков) плюс 30 видов напитков (горячих и холодных). Для каждого напитка можно назначить до 30 цен. Для входа в меню программирования цен нажмите кнопку ENTER. При этом на дисплее появится сообщение "Preselect.1 price 0 0000". Используются те же процедуры, что и в меню порционирования, а установка торговых цен производится с помощью кнопок "+", "-", "CUR". Для бесплатной выдачи следует установить соответствующую цену в ноль. Вновь нажмите кнопку ENTER для подтверждения введенного значения, при этом на дисплее появится сообщение "Preselect.2 price 0 0000". Для возврата в меню PRICES нажмите кнопку ESC. Понятно, что процедура установки цен для торгового автомата Polaris не влияет на установку цен для автомата Vega. |
| МЕНЮ СКИДОК (DISCOUNTS) В меню скидок можно ввести значения скидок для четырех предварительно запрограммированных видов товара (напитков) плюс 30 видов напитков (горячих и холодных). Кроме того, можно запрограммировать специальную скидку для отдельного стаканчика. Для входа в меню программирования скидок нажмите кнопку ENTER. При этом на дисплее появится сообщение "Preselect.1 discount 0 0000". Используются те же процедуры, что и в меню порционирования, а установка скидок производится с помощью кнопок "+", "-", "CUR". Вновь нажмите кнопку ENTER для подтверждения введенного значения, при этом на дисплее появится сообщение "Preselect.2 discount 0 0000". Для возврата в меню DISCOUNT нажмите кнопку ESC. Скидки 1 - 30 отображаются только в случае автоматического детектирования главной платой установленной микросхемы таймера. |
| МЕНЮ УСТАНОВКИ ЦЕНЫ (PRICE SELECTION) Меню позволяет осуществить комбинацию выбора напитков (соответствующих Кнопке 1, Кнопке 2 и т.д.). Нажмите кнопку ENTER для входа в подменю SELECTIONS для цены P0. При этом на дисплее появится сообщение "All price 0?". С помощью кнопки "+" выберите опцию установки всех напитков по одной цене ON (Да), в противном случае выберите OFF (Нет). При установке опции OFF предусмотрена возможность программирования отдельной цены для каждого напитка: "Price select. 01" - с помощью кнопки "+" можно установить до 30 значений цен, от Price до Price 30. После выбора цены для перехода к программированию цены следующего напитка необходимо нажать кнопку ENTER. При этом, разумеется, можно устанавливать одну и ту же цену для нескольких напитков. Выход из меню, как обычно, осуществляется кнопкой ESC. |
| МЕНЮ УСТАНОВКИ ФИКСИРОВАННОЙ ПОРЦИИ (SOLE PRODUCTS) Данное меню используется для установки фиксированных порций для любых трех напитков. Например, если вы хотите использовать одну порцию сахара (ONE SUGAR), следует установить для контейнера 1 выдачу одинаковой порции сахара, установить продолжительность выдачи и задержку выдачи порции сахара. Таким образом, для всех для всех напитков с сахаром будет осуществляться выдача одной и той же порции сахара, установленной в меню. В противном случае выдача сахара будет производиться в соответствии со значения продолжительности выдачи, установленными для каждого напитка в меню Time-Dose. Можно также выбрать растворимый кофе в качестве одного и того же продукта, при этом для всех напитков, содержащих растворимый кофе, будет выдаваться одна и та же порция растворимого кофе. |
| One delay | Режим единой задержки выдачи [Yes/No] [Да/Нет] |
| One product 1 | Режим единой порции [0 - 5, 0 = отключено] |
| One time 1 | Продолжительность выдачи быстрорастворимого напитка - режим единой порции [0 - 25,5 с] |
| One delay 1 | Задержка выдачи быстрорастворимого напитка - режим единой порции [0 - 25,5 с] |
| МЕНЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА (PRESELECTIONS) С помощью программного обеспечения WinBianchi можно запрограммировать 4 различных варианта предварительного выбора. Preselect.time1 (1 - 4) Продолжительность подачи предварительно выбранного напитка [0 - 25,5 с] . Используются следующие кнопки: 1: первая из двух верхних кнопок, 2: вторая из двух верхних кнопок, 3: кнопки 1, 4: Кнопки 9. |
| МЕНЮ ОПЦИЙ (OPTIONS) В данном меню доступны нижеперечисленные опции. . Вход в подменю осуществляется кнопкой ENTER. Для каждой опции (OPTION) предусмотрена установка логических значений ON и OFF, включающий и, соответственно, отключающих ту или иную опцию. |
| Machine type | Тип торгового автомата [Основной дизайн, Холодильник] |
| Fresh ground | Опция для приготовления свежемолотого кофе [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Reintegration | Возможность использования со вспомогательным оборудованием [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Spoon always | Активация режима выдачи ложки также и для напитков без сахара |
| Always cup | Включение режима обязательной выдачи стаканчиков [Yes/No] [Да/Нет] |
| Cup sens. | Активация датчика наличия стаканчиков [Yes/No] [Да/Нет] |
| Validator | Активация монетоприемника с интерфейсом G13 [Yes/No] [Да/Нет] |
| Perman. Credit | Установка срока возврата денег в течение 3 минут [Yes/No] [Да/Нет] |
| Executive | Активация платежного механизма с интерфейсом Executive. |
| MDB coin box | Активация монетоприемника с интерфейсом MDB (только для монет) [Yes/No] [Да/Нет] |
| Multi-sales | Режим множественных продаж [On/Off] [Да/Нет]. В случае установки значения ON на дисплей постоянно выводится сумма платежного баланса. При установке значения off время возврата уплаченной суммы ограничено. |
| Machine number | Номер торгового автомата (0- 999999) |
| Rental number | Арендный номер [0 - 65535] |
| Customer no | Номер покупателя [0 - 999999] |
| Language | Язык, используемый для вывода сообщений на дисплей. |
| Decimal point | Положение десятичной точки в сумме [00000, 0000.0, 000.00, 00.000]. |
| Washing | Активизация цикла мойки по таймеру. [On/Off] [Вкл./Выкл.] |
| Washing cycle | Активизация цикла мойки [On/Off] [Вкл./Выкл.] |
| Washing dose | Объем воды, используемой для цикла мойки [0 - 255 мл] |
| NTC from master | Режим считывания показаний датчика NTC главной платой [Yes/No] [Да/Нет] |
| Cold NTC | Активация режима управления компрессором холодильника и датчиком NTC [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Group timeout | Временной интервал включения раздаточной секции [0 - 10,0 с] |
| Grinder timeout | Временной интервал включения кофейной мельницы [0 - 25,5 с] |
| Loading timeout | Временной интервал подачи воды в автомат [5 - 60 с] |
| Pump timeout | Активация временного интервала включения насоса [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Grinder threshold | Порог детектирования напряжения питания кофейной мельницы (5,0/18,0 В) |
| Credit timeout | Опция возврата уплаченных денег в случае нарушения процедуры выдачи товара.[Yes/No] [Да/Нет] |
| Vega falling sensor | Активизация датчика нарушения процедуры выдачи товара для торгового автомата Vega [Yes/No] [Да/Нет] |
| Vega Master Sens. | Детектирование главной платой нарушения процедуры выдачи товара для торгового автомата Vega [Yes/No] [Да/Нет] |
| Telephone code | Международный телефонный код [0 - 999] |
| Code | установка кода доступа [00000 - 99999] |

- 	Конструкция торгового автомата  типа "Вертикальный холодильник" в настоящее время еще не реализована.

-	Монетоприемник с интерфейсом G13 имеет приоритет по сравнению с другими монетоприемниками, за ним следует монетоприемник с интерфейсом Executive, а затем - с интерфейсом G13.

-	Параметр "Perman. credit" активен лишь в случае выбора опции "Multi-sales"

-	Параметры Perman. credit" и "Multi-sales" не активны при установленном жетоноприемнике с интерфейсом Executive.

-	В случае установки на плату дополнительного ППЗУ предусматривается возможность использования до 8 языков.

-	Параметр "Decimal point" не отображается при установленном монетоприемнике с интерфейсом MDB.

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МОНЕТ (COINS)

В данном меню осуществляется доступ к программированию монет (от coin 1 до coin 8) с целью обеспечения их совместимости с используемой системой: необходимо удостовериться в том, что распределительный механизм монетоприемника совместим с распределительным механизмом торгового автомата.

Нажмите на кнопку ENTER, при этом на дисплее появится сообщение "Coin 1 0050", а изменить значения можно будет кнопками "+" и "-" и "CUR".  Для подтверждения изменений вновь нажмите кнопку ENTER, при этом на дисплее будет отображаться следующий канал программирования монет, вплоть до 8, "Coin 8 0050".

Для возврата в меню COINS нажмите кнопку ESC.

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ПРОДАЖ (SALES)

Предоставляет доступ ко всем статистическим данным торгового автомата.

После входа при нажатии на кнопку ENTER в меню предусмотрена возможность изменения следующих параметров:

| Total cash | Несбрасываемая уплаченная общая сумма [0 - 16777215] |
| --- | --- |
| Cash | Сбрасываемая уплаченная общая сумма [0 16777215] |
| Discount | Общая сумма всех скидок по данному продукту [0 - 16777215] |
| Overpay | Общая оплаченная, но не использованная сумма (за невыданный товар) [0 - 16777215] |
| Total coun | Общий несбрасываемый счетчик [0 - 16777215] |
| Coun | Общий сбрасываемый счетчик [0 - 16777215] |
| Preselection 1 (1 - 4) | Счетчик предварительного выбора напитка 1 [0 - 16777215] |
| Select.01 coun. | Счетчик выдачи напитка 1 [0 - 65535] |
| Sect.11 coun | Счетчик выдачи сектора 11 [0 - 65535] |
| Sect.68 coun | Счетчик выдачи сектора 68 [0 - 65535] |
| Free | Счетчик бесплатных выдач |
| Free select. 01 (1-18) | Счетчик бесплатной выдачи напитка 1 |
| Free sect. 11 | Счетчик бесплатных выдач в тестовом режиме для секции 11 |
| Free sect. 68 | Счетчик бесплатных выдач в тестовом режиме для секции 68 |
| Jug | Сбрасываемое общее количество мультипорционных выдач в одну емкость [0 - 16777215] |
| Selectt.01 jug (1 - 18) | Счетчик секции 1 мультипорционной выдачи [0 - 65535] |
| Test | Сбрасываемый счетчик общего количества выдач в тестовом режиме [0-16777215] |
| Select.01 test (1- 18) | Счетчик выдачи напитка 1 в тестовом режиме [0 - 65535] |
| Sect.11 test | Счетчик секции 11 выдачи напитков в тестовом режиме [0 - 65535] |
| Sect.68 test | Счетчик секции 68 выдачи напитков в тестовом режиме [0 - 65535] |
| Coins |  |
| Coin 1 (1 - 8) | Счетчик монет секции 1 монетоприемника [0 - 65535] |
| MDB audit | Проверка монетоприемника |
| Aut. tub. | Стоимость монет, введенных автоматически [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Man. tub. | Стоимость монет, введенных автоматически [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Aut. em. | Стоимость автоматически выданных монет [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Man. em. | Стоимость вручную выданных монет [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Acc. CP. | Стоимость монет, загруженных по ключу [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Add. CP. | Стоимость монет, выгруженных по кнопке [00000 - 99999] - только для монетоприемника с интерфейсом MDB . |
| Code | Enter code [0000 - 9999, default 0001. Ввести код, по умолчанию 0001 |
| Replace code? | Replace code? [Yes/ No] Заменить код? [Да/нет] |
| Code | Code setting [0000 - 9999] Установка кода |
| Set to zero? | Set sales data? [Yes/No] Сбросить данные продаж для каналов монетоприемника ? [Да/Нет]. |
| Sales code | Значения кода продаж [00000 - 99999] |
| Delete | Удаление кода |
| Code | Enter code [0000 - 9999, Ввести код, по умолчанию 0001] |
| Replace code? | Replace code? [Yes/ No] Заменить код? [Да/нет] |
| Code | Code setting [0000 - 9999] Установка кода |
| Set to zero? | Reset sale data to zero? [Yes/No Сбросить данные продаж? [Да/Нет]. |

Примечания:

-	Для ввода нового кода необходимо предварительно ответить "Yes" на вопрос "Repl.code".

-	Функция "overpay" неактивна при использовании жетоноприемника с интерфейсом Executive.

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ (TEMPERATURE)

| Heater temp | Температура нагревателя [70 -110 °C] |
| --- | --- |
| Refrigerator temp. | Температура холодильника Bianchi [0,5 - 10,0C] |
| Tank temp | Температура торгового автомата Vega [8 - 15 °C, >15 °C = Off (откл.)] |
| Temp. delta | Температурный гистерезис для торгового автомата Vega [1,0 - 5,0 °C] |
| Defrost after | Периодичность размораживания торгового автомата Vega [1 - 12 час.] |
| Defrost for | Длительность размораживания для торгового автомата Vega [1 - 30 мин.] |

-	Параметры "Safety delta" и "Safety time" отображаются только для торгового автомата Vega типа "Pan"

-	Параметр "Defrost for" отображаются только для торгового автомата Vega типа "Snack".

МЕНЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР (PREVENTIVE ACTION)

| Solenoid valves | установка значений счетчика рабочего ресурса для электромагнитного клапана [0 ... 65535] |
| --- | --- |
| Gaskets | установка значений счетчика рабочего ресурса для уплотнения [0 ... 65535] |
| Boiler | установка значений счетчика рабочего ресурса для кипятильника [0 ... 65535] |
| HACCP Sanitiz. | установка значений счетчика периодичности проведения санитарной обработки согласно HACCP [0 ... 65535] |
| Softener | установка значений счетчика рабочего ресурса для умягчителя воды [0 ... 65535] |
| Cofee grinders | установка значений счетчика рабочего ресурса для ножей кофейной мельницы [0 ... 65535] |
| Cofee filters | установка значений счетчика рабочего ресурса для кофейных фильтров [0 ... 65535] |

МЕНЮ ДАННЫХ МОНЕТОПРИЕМНИКА С ИНТЕРФЕЙСОМ MDB (MDB DATA)

| Max. change | Максимальная сумма сдачи, обрабатываемая жетонпориемником [0 - 9999] |
| --- | --- |
| Com changer | Включение рычага выдачи сдачи [Yes/No] [Да/Нет] |
| Coin max. cred. | Максимальная сумма кредита для монетоприемника [0 - 65535] |
| Key max. cred. | Максимальная сумма кредита для кнопки [0 - 65535] |
| Ignore ExChg | Игнорирование функции запрета ввода монет в режиме точной суммы сдачи 'exact change' [On/Off] [Да/Нет] |
| Token 1 | Установка номинала для жетона 1 [0 - 65535] |
| Token 2 | Установка номинала для жетона 2 [0 - 65535] |
| Token 3 | Установка номинала для жетона 3 [0 - 65535] |
| Token change | Разрешение выдачи сдачи, если номинал жетона превышает стоимость выбранного напитка [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Token recharge | Разрешение повторного ввода номинала жетона кнопкой [Yes/No] [Да/Нет]. |
| ExChg. & token | Разрешение приема жетонов, если торговый автомат находится в режиме выдачи точной суммы сдачи - Exact Change [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Enabl. coin 1 | Активизация режима приема монет по каналу 1 [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Enabl. coin 16 | Активизация режима приема монет по каналу 16 [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Enabl. bank. 1 | Активизация режима приема банкнот по каналу 1 [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Enabl. bank. 16 | Активизация режима приема банкнот по каналу 16 [Yes/No] [Да/Нет]. |

-	Запрограммированные режимы активизации приема жетонов/ банкнот вступают в силу только после отключения и повторного включения жетоноприемника и  (или) платы.

-	Запрограммированные параметры "Ignore ExChg" и "ExChg & token" вступают в силу только после отключения и повторного включения платы.

МЕНЮ ПОПОЛНЕНИЯ МОНЕТОПРИЕМНИКА С ИНТЕРФЕЙСОМ MDB (MDB PIPE FILLING)

Меню доступно лишь при выборе опции "Yes" для опции MDB в меню Options.

MDB pipe filling  	xxx xxx xxx xxx 	Количество монет в каналах монетоприемника

С помощью данного меню задается режим пополнения монетоприемника монетами без какого-либо изменения денежной суммы на карточке

МЕНЮ ОПОРОЖНЕНИЯ МОНЕТОПРИЕМНИКА С ИНТЕРФЕЙСОМ MDB (MDB PIPE EMPTYING)

Меню доступно лишь при выборе опции Yes для опции MDB в меню Options.

Coin 1 	(опорожнение - кнопка 3)

С помощью данного меню задается режим пополнения монетоприемника монетами без какого-либо изменения денежной суммы на карточке

МЕНЮ ДАННЫХ МОНЕТОПРИЕМНИКА С ИНТЕРФЕЙСОМ EXECUITIVE (EXECUTIVE DATA)

Меню доступно лишь при выборе опции Yes для опции MDB в меню Options.

| Immediate change | Включение функции подготовки к выдаче суммы сдачи [On/Off] [Да/Нет] - приоритет при множественных продажах. |
| --- | --- |
| ECS diff. | Установка дифференцированной опции ECS [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Price Holding | Установка опции фиксированной цены [Yes/No] [Да/Нет]. |
| Price timeout | Период возврата уплаченных денег при нарушении процедуры выдачи товара [2,0 - 25,5 с] |

-	При установки для обоих параметров "Diff. ESC" и "Price holding" значений "Yes" приоритет имеет параметр  "Diff. ESC".

МЕНЮ ТАЙМЕРА (CLOCK)

Предусмотрены следующие подменю: Hour/time set - Switch on - Washing - Discount

Hour/minute set:	(Установка текущего времени)

Hour/minute set  	Установка текущего времени [00:00.-23:59]

Switch on:

Start 1  	  	Установка времени включения 1 [00:00.-23:59]

End 1  	  	Установка времени выключения 1 [00:00.-23:59]

Start 2  	  	Установка времени включения 2 [00:00.-23:59]

End 2  	  	Установка времени выключения 2 [00:00.-23:59]

Примечание: если  установленное значение "start" больше или равно "end", опция выключателя будет неактивной.

Washing		(Мойка)

Wash 1  	  	Установка времени для мойки 1 [00:00.-23:59]

Wash 2  	  	Установка времени для мойки 2 [00:00.-23:59]

Discount		(Скидки)

Start 1  	Установка времени начала действия цен со скидками 1 [00:00.-23:59]

End 1  	Установка времени окончания действия цен со скидками 1 [00:00.-23:59]

Start 2  	Установка времени начала действия цен со скидками 2 [00:00.-23:59]

End 2  	Установка времени окончания действия цен со скидками 2 [00:00.-23:59]

Примечание: если установленное значение "start" больше или равно "end", опция установки будет неактивной.

|  | ОБСЛУЖИВАНИЕ (модель ESPRESSO) |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Операцию следует осуществлять при включенном торговом автомате с привлечением квалифицированного технического персонала, уполномоченного на проведение подобных работ. |

Вход в режим обслуживания осуществляется посредством нажатия на внешнюю кнопку "Service".

На дисплее  в строке 1 выводится сообщение "Maintenance ",а в строке 2 - температура торгового автомата Pegaso (при условии отсутствия аварийных сообщений или сигналов, которые описаны в соответствующем разделе). Последовательный порт перейдет в режим EVA-DTS.

- Сенсорная кнопка 1 - “COFFEE GROUP ROTATION" или  "SOLENOID VALVE 1 WASHING”: Поворот раздаточной секции кофе или прокрутка аварийных сообщений (см. ALARM RESET - Сброс аварийных сообщений)

- Сенсорная кнопка 2 - solenoid valve 1 washing - промывка электромагнитного клапана 1

- Сенсорная кнопка 3 - solenoid valve 2 washing - промывка электромагнитного клапана  2

- Сенсорная кнопка 4 - solenoid valve 3 washing - промывка электромагнитного клапана  3

- Сенсорная кнопка 5 - solenoid valve 4 washing - промывка электромагнитного клапана  4

- Сенсорная кнопка 6 - “TOTAL ENTRIES DISPLAY” - ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО СЧЕТЧИКА (сбрасываемого) в течение 5 секунд. Для возврата в меню обслуживания необходимо еще раз нажать кнопку на двери.

- Сенсорная кнопка 7 - ”CUP CONVEYOR MOVEMENT” - "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА СТАКАНЧИКОВ" - перемещение раздаточного механизма стаканчиков, ложек или сахара в положение выдачи с целью проверки правильности позиционирования.

- Сенсорная кнопка 8 - “CUP COLUMN ROTATION” - "ПОВОРОТ СТОЙКИ СО СТАКАНЧИКАМИ" - обеспечивает возможность загрузки стойки стаканчиками.

- Сенсорная кнопка 9 - “CUP RELEASE” - "ВЫДАЧА СТАКАНЧИКА" без выбора напитка.

- Presel. key 1 - “COMPLETE SELECTION TEST" (Pegaso) - ПОЛНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ВЫБОРА НАПИТКОВ" - После нажатия на данную кнопку можно использовать клавиатуру в нормальном режиме для выбора напитков(выдачи в тестовом режиме).

ПРИМЕЧАНИЕ: для отмены режима тестирования функции предварительной выдачи напитков без фактической выдачи просто нажмите вновь кнопку SERVICE внутри торгового автомата. Торговый автомат останется в режиме обслуживания.

- Presel. key 2 - “ALARM RESET" - "СБРОС АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ": сброс аварийных сообщений, выданных торговым автоматом с выполнением последующей диагностической проверки на отсутствие сбоев.

Кнопку 1 можно использовать для прокрутки и просмотра аварийных сообщений, выданных торговым автоматом.

Панель обслуживания (модель instant)

НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В результате выдачи аварийного сообщения отключаются все выходные сигналы и блокируется текущая выдача. Сброс аварийных сообщений осуществляется устранением обусловившей его причины - для необходимо войти в режим обслуживания и нажать на кнопку 2.

| Сообщение на дисплее | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОЙ ПЛАТЫ |
| Eprom error | Данное аварийное сообщение выдается в случае ошибки ППЗУ. В строке 2 отображается сообщение "eprom error". При сбросе аварийного сообщения в ППЗУ загружаются установленные по умолчанию данные (только при наличии данного аварийного сообщения). |  | Выполните сброс аварийного сообщения |
| Coinbox error | Данное аварийное сообщение выдается лишь в случае установки монетоприемника с интерфейсом Executive или MDB. Выдача сообщения обусловлена ошибкой подключения платы к монетоприемнику либо при отсутствии сигнала обнаружения монетоприемника системой. Для интерфейса Executive: интервал между моментом обнаружения ошибки монетоприемника и выдачей аварийного сообщения составляет 60 секунд. Для интерфейса MDB: задержка составляет около 10 с при включении, впоследствии 2 с. |  | Эти аварийные сообщения сбрасываются автоматически |
| CONFIRGURATION | Данное аварийное сообщение выдается в случае невозможности обнаружения платы вспомогательного торгового автомата или несовместимости версии программного обеспечения автомата, подключенного к главной плате в режиме "slave" (в качестве вспомогательного устройства). |  | Проверьте наличие контакта между главной платой и платами питания. |
| OUT OF ORDER | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если все подключенные к плате устройства в режиме "slave" (в качестве вспомогательных устройств) выдают аварийные сообщения, что свидетельствует об их неработоспособности. При этом выдача продуктов на вспомогательных автоматах невозможна. |  | Проверьте наличие аварийных сигналов в режиме обслуживания |
| Scale factor | Данное аварийное сообщение выдается при использовании монетоприемника с интерфейсом Executive (за исключением режима установки постоянной цены) в случае, если значение цены, умноженное а базовую валюту для монетоприемника, выходит за пределы ценового диапазона, выводится сообщение "Scale factor". Сообщение выдается автоматически после того, как установленное значение окажется в пределах допустимого диапазона. |  | Проверьте правильность установки значения базовой валюты при программировании параметров монетоприемника |
| АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПЛАТ ПИТАНИЯ |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения |
| E09 EPROM | Данное аварийное сообщение выдается в случае ошибки ППЗУ. При сбросе аварийного сообщения в ППЗУ загружаются установленные по умолчанию данные (только при наличии данного аварийного сообщения). |  | Выполните сброс аварийного сообщения |
| E17 ARM MOTOR | Данное аварийное сообщение выдается в случае 10-секундной задержки включения электродвигателя, управляющего подачей стаканчиков |  | Проверьте и, в случае необходимости, замените электродвигатель |
|  |  |  | Проверьте работоспособность микровыключателя с датчиком положения электродвигателя |
| E21 ESP + SOL PUMP | Данное аварийное сообщение выдается в случае одновременной индикации ошибок E04 и E05. |  | Проверьте выдачу аварийных сообщений E04 и E05. |
| Автоматически сбрасываемые аварийные сообщения |
| E00 OUT OF ORDER | Данное аварийное сообщение выдается в случае нарушения взаимодействия между картой и вспомогательным торговым автоматом, подключенным в режиме "slave" |  | Проверьте наличие аварийных сигналов в режиме обслуживания |
| E01 CUP | Данное аварийное сообщение выдается через 10 с после включения электродвигателя выдачи стаканчиков, если при этом сама выдача не производится, либо в случае если электродвигатель поворота стойки со стаканчиками включен более 90 с. |  | Пополните стойку стаканчиками |
|  |  |  | Проверьте работоспособность микровыключателя и, в случае необходимости, замените его |
| E08 WATER EMPTY | Данное аварийное сообщение выдается через 2 секунды после срабатывания микровыключателя датчика отсутствия воды. При этом отключается резистивный нагревательный элемент и повторно инициализируется временная задержка для выдачи сообщения E12. В случае установленного автономного насоса при программировании времени задержки автономного насоса на дисплей выводится сообщение о подаче воды, а после полного опорожнения выдается сообщение E08. При выдаче данного сообщения блокируется жетоноприемника и прекращается выдача напитков. Сообщение сбрасывается автоматически. |  | Проверьте наличие воды в водопроводной сети, исправность входного электромагнитного клапана подачи воды и установленного в резервуаре датчика с микровыключателем |
|  |  |  | Опорожните ведро для жидких отходов |
|  |  |  | Проверьте работоспособность микровыключатель с датчиком уровня в резервуаре и, в случае необходимости, замените. |
| E12 TCOFFEE < 60C | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если после сброса в течение 15 секунд разница температур не превысит 15С либо если в нормальном режиме через 15 минут температура не достигнет 60С. |  | Проверьте значения программируемых параметров и термореле. |
| E20 TOO FULL | Данное аварийное сообщение выдается спустя 2 секунды после срабатывания датчика микровыключателя в связи с переполнением емкости для сбора жидких отходов. |  | Опорожните ведро для жидких отходов |
|  |  |  | Проверьте работоспособность микровыключатель с датчиком переполнения |
| E27 NO EXPANSION | Данное аварийное сообщение выдается в случае необнаружения датчиком платы SF0258 в следующих случаях: 1. Установки автоматов "Antares solubli" или "Pegaso solubli" и холодильникаBianchi 2. Установки торгового автомата "Sirio solubli" и автомата с холодильником или имеющего более 6 электромагнитных клапанов либо более 8 редукторных электродвигателей либо свыше 5 миксеров. |  | Проверьте наличие контакта между главной платой и платой расширения. Замените плату расширения. |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения |
| E11 NTC PROBE | Данное аварийное сообщение выдается в случае короткого замыкания и разрыва цепи датчика температуры. При этом отключается резистивный нагревательный элемент. В режиме предварительного разогрева торгового автомата перед выдачей аварийного сообщения предусмотрена 30-секундная пауза. |  | Проверьте резистивный датчик NTC и, в случае необходимости, замените его |
|  |  |  | Проверьте электрические соединения |
| E28 NTC 2 PROBE | Данное аварийное сообщение выдается в случае короткого замыкания и разрыва цепи датчика температуры 2. При этом отключается резистивный нагревательный элемент. В режиме предварительного разогрева торгового автомата перед выдачей аварийного сообщения предусмотрена 30-секундная пауза. |  | Проверьте резистивный датчик NTC 2 и, в случае необходимости, замените его |
|  |  |  | Проверьте электрические соединения |
| E16 CAPACITY | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если при выполнении операции подачи воды для приготовления растворимых напитков или выдачи горячей воды количество воды составляет лишь 50 - 70% от требуемого. При этом на дисплее отображаются символы  в последней позиции. Данное аварийное сообщение имеет приоритет перед аварийными сообщениями счетчиков (см. ниже). |  | См. Примечание (1) |
| E22 PURIFIER | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса очистителя становится равным нулю. |  | Проведите регенерацию очистителя. Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса очистителя. |
| E23 GRINDERS | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса ножей кофейной мельницы становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ "$" |  | Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса ножей кофейной мельницы |
| E24 FILTERS | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса фильтров становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ "&" |  | Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса фильтров |
| E32 SOLENOID VALVE | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса электромагнитного клапана становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ "^" |  | Замените электромагнитный клапан. Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса фильтров |
| E33 GASKETS | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса уплотнителя становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ "<" |  | Замените уплотнители. Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса уплотнителей |
| E34 BOILER | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика рабочего ресурса кипятильника становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ ">" |  | Осуществите сброс программируемого счетчика рабочего ресурса фильтров |
| E35 HACCP Sanitization | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если значение счетчика периодичности проведения санитарной обработки согласно нормам HACCP становится равным нулю. В последней позиции на дисплее отображается символ "@" |  | Осуществите сброс программируемого счетчика периодичности проведения санитарной обработки |
| Примечание: в случае одновременного двух или более аварийных сообщений из последних четырех вышеперечисленных в последней позиции на дисплее отображается символ "p". |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения Omnifet |
| E30 - OMNIFET XX | Данное аварийное сообщение выдается в случае неисправности Omnifet xx. |  | Проверьте наличие короткого замыкания в цепи Omnifet. Устраните причину и выключите торговый автомат на несколько минут. Осуществите сброс аварийного сообщения. |
| xx Управляемый выход Omnifet (Модель Espresso) |
| 0 Электромагнитный клапан подачи кофе | 12 Электромагнитный клапан 2 |
| 1 Электромагнитный клапан 4 | 13 Миксер 2 |
| 2 Миксер 1 | 14 Электродвигатель 3 |
| 3 Электродвигатель 2 | 15 Электромагнитный клапан 1 выдачи холодных напитков |
| 4 Электромагнитный клапан 1 | 16 Кофейная мельница |
| 5 Электромагнитный клапан 3 | 17 (не используется) |
| 6 Электродвигатель 1/ Электродвигатель выдачи сахара для кофе-эспрессо | 18 (не используется) |
| 7 Электродвигатель 4 | 19 (не используется) |
| 8 Электродвигатель 5 | 20 (не используется) |
| 9 Весовой датчик кофе | 21 (не используется) |
| 10 Механизм выдачи сахара | 22 (не используется) |
| 11 Миксер 3 | 23 (не используется) |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения |
| Vega eeprom | Данное аварийное сообщение выдается в случае ошибки ППЗУ. При сбросе аварийного сообщения в ППЗУ загружаются установленные по умолчанию данные (только при наличии данного аварийного сообщения). |  | Выполните сброс аварийного сообщения |
| Автоматически сбрасываемые аварийные сообщения |
| E25 NO GROUP | Данное аварийное сообщение выдается в отсутствие сигнала обнаружения раздаточной группы. При этом выдается сообщение "no coffee". |  | Проверьте наличие микровыключателя и, в случае необходимости, замените его |
| Аварийные сообщения карты торгового автомата Vega |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения |
| Vega eeprom | Данное аварийное сообщение выдается в случае ошибки ППЗУ. При сбросе аварийного сообщения в ППЗУ загружаются установленные по умолчанию данные (только при наличии данного аварийного сообщения). |  | Выполните сброс аварийного сообщения |
| Автоматически сбрасываемые аварийные сообщения |
| V00 OUT OF ORDER | Данное аварийное сообщение выдается в случае нарушения взаимодействия между автоматом Vega и главными платами. |  | Проверьте подключение автоматов по интерфейсу "master/slave". Проверьте наличие аварийных сообщений во время проведения обслуживания. |
| Автоматически несбрасываемые аварийные сообщения |
| Vega sector xx | Данное аварийное сообщение выдается в случае истечения временного интервала включения электродвигателя подачи для секции xx |  | Проверьте редукторный электродвигатель подачи для секции xxx. |
| Vega NTC probe | Данное аварийное сообщение выдается в случае короткого замыкания и разрыва цепи датчика температуры. При этом отключается резистивный нагревательный элемент. В режиме предварительного разогрева торгового автомата перед выдачей аварийного сообщения предусмотрена 30-секундная пауза. |  | Проверьте резистивный датчик NTC и, в случае необходимости, замените его |
| Vega sensor | Данное аварийное сообщение выдается в случае, если датчиком на плате торгового автомата Vega не был обнаружен сигнал выдачи продукта в течение 5 с. При выдаче данного аварийного сообщения плата выдает такое же сообщение, как и в случае отсутствия самого датчика. |  | Проверьте датчик и, в случае необходимости, замените его. |
|  |  |  | Проверьте электрические соединения. |